Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Oпштина Житиште

Председник Општине

Број: II-404-1-27/2017-8

Житиште, Цара Душана 15

Тел: 023/821-306, факс: 023/821-308

Датум: 25.12.2017.године

_______________________________________________________________________

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: III-04-404-1-27/2017

Наставак изградње прве фазе

постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим питањима потенцијалних понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

Питање: У конкурсној документацији, у предмеру и предрачуну радова „ХИДРОМАШИНСКА И МЕРНОРЕГУЛАЦИОНА ОПРЕМА“

Питање: У предмеру и предрачуну радова је видљиво да недостају поједине информације, сходно томе молимо вас да позиције у којима недостају поједине информације објавите накнадно или да објавите цео предмер у којем се виде све информације. Наводимо примере позиција у којима смо приметили недостатак информација:

- Ф.1.3.3.6. -  Фали спецификација по којој се израђује и монтира пливајући регулацион прелив.

- Ф.1.3.4.2. -  Фали спецификација елекотромоторних погона вентила.

Одговор: Предмер са информацијама које недостају са целокупном Конкурсном документацијом објављен је 22.12.2017.године.

Питање:  У конкурсној документацији : „VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, „Рок за подношење понуда је 04.01.2018. године до 11,00 часова.“.

Питање: Обзиром на празнике и великог броја нерадних дана који нам долазе пре рока за предају понуде, као и то да већина Добављача опреме неће радити у наредном периоду. Молимо Вас да, ради израде што квалитетније понуде, продужите рок за доставу понуда.

Одговор: Наручилац је размотрио предлог за продужење рока и одлучио да рок за подношење понуда остане исти.

Питање: На стр. 14 тендерске документације стоји:

„Oдговарајуће“ добро/опрема мора да испуњава све захтеване техничке карактеристике из предмера. Потребно је доставити ДОКАЗ да „одговарајуће“ добро/опрема испуњава све захтеване техничке карактеристике. Уколико понуђено „одговарајуће“  добро/опрема не одговара захтеву из  предмера радова, понуда ће се сматрати неодговарајућом и као таква ће се одбити.”

Питање: да ли је Понуђач у обавези да уз понуду доставља “Доказе” да одговарајуће добро/опрема испуњава захтеване техничке карактеристике, искључиво за хидромашинску и мернорегулациону опрему и то за позиције у којима су тачно дефинисане одређене техничке карактеристике опреме нпр. позиција на стр. 16-18 конкурсне документације:

F 1.2.1.1. Nabavka, transport do lokacije u Žitištu koju odredi Investitor, istovar i puštanje u rad kompaktnog postrojenja za mehaničko prečišćavanje. Kompaktno postrojenje se predviđa za postavljanje na slobodnom prostoru. Oprema je prilagođena za nesmetan rad u zimskim uslovima pri temperaturi -30˚C.

Postrojenje obuhvata: odvajanje krupnih nečistoća na situ sa slobodnim prolazom 3 mm i odvajanje peska i masnoće u aerisanom peskolovu-hvataču masti. Oprema se sastoji od ulaznog dela za filtraciju kroz valjkasti perforirani plašt sa otvorima 3 mm i od aerisanog peskolova sa delom za redukciju koncentracije

masnoće. Evakuacija krupnih čestica sadrţanih na situ se vrši puţnim transporterom sa istovremenim presovanjem, dehidratacijom i dispozicijom otpadnih materija u kontejner. Sakupljanje izdvojenog peska na dnu se vrši puţnim transporterom do upuštenog dela, odakle se takođe sa puţnim transporterom vrši

izvlačenje i transport do kontejnera. Izdvojene lake tečnosti se izvlače iz prihvatnog depoa. Peskolov se aeriše niskopritisnim kompresorom. Oprema je sledećih karakteristika:

* proizvođač MAIND ili odgovarajuće

* tip TOP 3 /30

* kapacitet za otpadnu vodu 130 m³/h

* prečnik odvoda/dovoda Ø250 mm

* spoljna montaţa za zimske uslove (-30˚C hermetički zatvoren sa ventilacijom ex izvedbe i sa grejačima)

* materijal: nerđajući čelik AISI 304

fino sito

* svetli otvor Ø3 mm

* prečnik sita u zoni filtriranja Ø500 mm

* instalisana snaga 0.55 kW

* broj obrtaja 10 o/min

* redukcija zapremine otpada od 40% do 60%

* vlažnost otpada od 25% do 35%

* količina pogonske vode 3.0l/s, 4.0 bar

* prečnik priklj. pogonske vode Ø25mm

* povratni vod filtrata u peskolov

* sa ugrađenim bajpasom sita

horizontalni transporter peska

* dužina 6.000 mm

* prečnik transportera Ø180 mm

* instalisana snaga 0.37 kW

* broj obrtaja transportera 5 o/min kosi transporter peska

* dužina cca  5.250 mm

* prečnik transportera Ø145 mm

* instalisana snaga 0.37 kW

* broj obrtaja transportera 5 o/min

* min. prečnik peska  200 mikrona

duvaljka za aeraciju

* kapacitet  20 Nm3/h (za 20°C i ∆p=0.5bar)

* el.motor 0.55 kW-frek.reg.

lokalni elektroorman sa automatikom

* izlazni signal za centralni računar

oznaka na procesno-instrumentalnoj šemi TOP

Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje u Žitište kompaktnog postrojenja za mehaničko prečišćavanje sa pretećom automatikom i sa mogućnošću automatskog otvaranja bajpasa, sa lokalnim elektroormanom, PLC-om sa izlazom na centralni računar-sve oţičeno; prateća dokumentacija, atest,

uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku, rezervni delovi za 2 godine rada, kao i obuka dva radnika za rukovanje opremom. Obračun se vrši po komadu isporučenog postrojenja sa potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom za montažu.

Napomena: Umesto predviđene može se koristiti i oprema identičnih karakteristika drugog proizvođača.

Količina: komplet 1

или је понуђач у обавези да доставља “Доказе” да одговарајуће добро/опрема испуњава захтеване техничке карактеристике и за цеви, фазонске комаде итд. као на пример поз на стр. 55-56 конкурсне документације:

F. 2.1.1.4. Nabavka i transport do lokacije koju odredi Investitor polietilenskih cevi PEHD100, OD200, PN10 bar za izgradnju cevovoda. Predmet isporuke mogu biti cevi: koje ispunjavaju važeće normative i o tome poseduju važeći atest; koje zatrpane u rovu imaju statičku stabilnost pri nadsloju tla od 0.8 do 2.0 m i pri saobraćajnom opterećenju vozilom težine 400 kN; da su za otpadnu vodu i da ugrađene imaju hrapavost cevovoda manju od 0.4 mm. Statičku stabilnost dokazuje isporučilac za date geomehaničke karakteristike tla. Projektom su predviđene polietilenske cevi PEHD100, OD200, PN10 bar ali se uz prethodnu saglasnost Projektanta i Investitora mogu nabaviti i druge cevi koje zadovoljavaju gore navedene uslove. Jediničnom cenom je obuhvaćeni su nabavka, transport i propisno lagerovanje na lokaciji koju odredi Investitor; potrebni atesti i dokazi statičke stabilnosti za traţene uslove, sve na srpskom jeziku,a u svemu prema Opštim uslovima. Obračun po m'.

PEHD100, OD200 mm, PN10 bar

Količina: 39,0 m1

Одговор: Понуђач у свему треба да поступи баш према тендерској документацији, описи позиција су преузети из пројектне документације. Напомињемо да су према тој пројектној документацији већ изведени грађевински радови и изграђени грађевински објекти. У те објекте може да стане пројектом предвиђена опрема или иста или слична опрема другог произвођача. Из наведеног разлога су у тендерској документацији приложени цртежи објеката и опреме са циљем да се понуђачима дају сви неопходни подаци за израду квалитетне понуде.

Наравно, уколико је предмет понуде опрема неког другог произвођача, понуђач мора дати све податке о опреми коју нуди како би се наручилац могао уверити да ће понуђена опрема задовољити пројектне услове.

Цеви и фазонски комади су обухваћени одговарајућим стандардима и овде, у фази понуде, није потребно прилагати пратећу документацију.

Комисија за јавне набавке