Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Oпштина Житиште

Председник Општине

Број: II-404-1-11/2018-5

Житиште, Цара Душана 15

Тел: 023/821-306, факс: 023/821-308

Датум: 08.06.2018.године

_______________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ:  Измена конкурсне документације за јавну набавку радова бр. III-04-404-1-11/2018 - Уређење објекта зграде општине Житиште - инвестиционо одржавање санитарног чвора и фасаде, адаптација електроинсталација.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, вршимо измену конкурсне документације за јавну набавку и то на следећи начин:

- У делу III “УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА”, страна 7. тачка 7.) мења се и сада гласи: „Доказ: као доказ је неопходно доставити инвентарску, односно пописну листу на дан 31.12.2017.године, ишчитану саобраћајну дозволу, уколико возила или техничка средства нису у власништву неопходно је доставити и уговор о закупу или лизингу. Уколико су нека од захтеваних техничхих средстава набављена након 31.12.2017.година за њих је могуће доставити фотокопију рачуна или уговора о купопродаји. Неопходно је да понуђач у пописној листи означи флуоресцентним фломастером захтевана техничка средства“.

- У делу Обрасца 2. Позиција II Подополагачки радови тачка 1., страна 13. мења се и сада гласи  „Набавка материјала и израда хидроизолације пода од кондора д =3мм преко бетонске подлоге или еквивалентним материјалом истих карактеристика: водонепропусност ≥ 60кПа, флексибилност при ниским температурама ≤ -5°Ц, отпорност на течење при повишеним температурама  ≥ 120°Ц, отпорност на цепање  ≥ 70Н, отпорност на смицање  ≥ 300Н/50мм.  Преклопе израдити у ширини 10 цм и варити. Постављање хидроизолације извршити у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2.“

- У делу Обрасца 2. Позиција VI Фасадерски радови тачка 2., страна 16. мења се и сада гласи  „Набавка и израда фасадне облоге коју чине следеће компоненте: лепак за минералну вуну, камена вуна д=12цм, лепак за армирање, арматурна мрежица од стаклених влакана, лепак, подлога и завршни слој од бавалита. Камену вуну у виду плоча дебљине 12цм поставити преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанети слој лепка за армирање, утиснути по целој површини стаклену мрежицу те нанети завршни слој грађевинског лепка. Завршни слој фасаде обрадити бавалитом у тону по избору Инвеситора, на претходно нанету подлогу. У цену урачунати обраду отвора, замену прозорских клупица и потребну радну скелу.                                                                    Обрачун по м².“

- У делу Обрасца 2. Позиција VII Ел.инсталација страна 16. Додаје се део и сада гласи: „Ел.инсталација - набавка материјала и уградња“

Понуда мора да буде припремљена у складу са извршеном изменом Конкурсне документације, у супротном биће неприхватљива.

Прилог:

Измењена Конкурсна документација

Комисија за јавне набавке